## Slide 1: 小组成员：冯子晗 闫凯翔 黄维宸 李孙学晗
指导教师：精仪系 尉昊赟
Remote Acoustic Sensing via Laser Doppler Vibrometry
基于正交鉴频架构的激光多普勒远程侦听实现
振动是工程与自然界的常见物理量；精确测振对安防监听、结构监测等很重要。接触式传感器需贴附目标，且易受电磁干扰，不适用于远距离、非合作目标。
图1 激光移频回馈干涉光路
图3 待测目标物体
Introduction 实验背景及原理
激光自混合（回馈）干涉可对微小位移高度敏感：
目标散射光回馈激光腔，与腔内光场干涉，光电探测器（PD）输出随位移变化。
锁相放大Q器对 PD 信号做正交解调，得到同相/正交分量 I(t)、Q(t)，作为后续「声音/振动还原」的输入。
Main Approach 核心方法
光路中加入声光移频器（AOM）产生稳定载波，可减轻低频漂移、方向模糊与灵敏度衰落。
图2 实验光路搭建
Data Processing 数据处理
本工作（正交鉴频）正交鉴频公式：v(t) ∝ ( I·dQ − Q·dI ) / ( I² + Q² + ε )
①稳定：无需相位解包裹，适合散斑环境。
②可验证：音阶标定与连续人声并列检验同一 DSP 链路。
③可扩展：拼接淡化、Fs 标定、分级降噪可模块化替换。
Results and Discussion 结果与讨论
图4 LDV音阶处理对比—语谱图（Fs=13394Hz）
图5 LDV人声语谱图（Fs=13385Hz，0-2000Hz）
图5 LDV音阶wetch功率谱
未降噪
最终降噪
系统验证：完成 AOM–自混合干涉光路搭建，由锁相放大器获取 IQ 信号，经正交鉴频与 DSP 后导出可听 WAV，证明非接触 LDV 拾音链路可行。
音阶标定：三段 MAT 拼接后经 Fs 标定，语谱与 Welch 主峰与标称音阶一致，说明采样率标定策略有效。
人声还原：对鉴频波形做 50–2000 Hz 带通与全段噪声底谱减，降噪后语谱结构更清晰。
分级处理结论：简单降噪可快速抑制宽带噪声；分峰自适应窄带更适合分段音阶处理；同一正交鉴频框架对人声与音阶均具备良好适应性。
简单降噪
音阶
人声
Outlook 展望
算法：在经典 DSP基础上引入深度学习去噪，提升极端信噪比下的可懂度。
应用：拓展至结构无损检测、MEMS 模态分析、复合材料内部缺陷诊断及安防场景。
系统：提高采集带宽与实时处理能力，优化多段拼接与长期稳定测量。